## Slide 1
WiFi-Sense
تشخیص غیرلمسی حضور انسان و هوشمندی محیطی بر پایه نوسانات امواج الکترومغناطیسی وای‌فای

## Slide 2
نود فرستنده (Sender ESP32)
این برد برنامه‌نویسی شده تا به‌صورت پیوسته پکت‌های داده را روی ۶۴ کانال مختلف وای‌فای ارسال کند. این پکت‌ها در فضای اتاق میدان الکترومغناطیسی فعال ایجاد می‌کنند.
نود گیرنده (Receiver-Manager)
برد گیرنده پکت‌های ارسالی را روی طیف‌های فرکانسی دریافت کرده و تغییرات قدرت سیگنال (RSSI) را استخراج می‌کند، سپس داده‌ها را روی پورت سریال به سیستم منتقل می‌نماید.
معماری سخت‌افزار فرستنده و گیرنده

## Slide 3
دریافت هوشمند داده از پورت سریال
کد پایتون توسعه‌یافته به‌صورت مداوم و فرکانس بالا داده‌های خامی که توسط گیرنده ESP32 از روی پورت سریال خوانده می‌شود را استخراج و پردازش می‌کند.
ثبت ساختاریافته در فایل داده
داده‌های دریافتی شامل نوسانات قدرت امواج روی ۶۴ کانال به‌صورت مرتب و ساختاریافته جهت آموزش مدل‌های یادگیری ماشین در فایل‌های پایگاه‌داده ذخیره می‌شوند.
خط لوله جمع‌آوری و پردازش داده‌ها

## Slide 4
اتاق خالی
ثبت داده‌های پایه نویز محیطی و بازتاب‌های طبیعی امواج الکترومغناطیسی در غیاب افراد.
حضور ۱ نفر
ایجاد جذب و نوسان مشخص در امواج وای‌فای به‌دلیل حضور یک فرد در محیط پایش.
حضور ۲ نفر
شکل‌گیری الگوی پیچیده‌تر تداخل و بازتاب امواج ناشی از حضور هم‌زمان چند فرد.
برچسب‌گذاری داده‌های حضور

## Slide 5
مدل XGBoost با تحلیل دقیق نوسانات غیرخطی روی تمام ۶۴ کانال وای‌فای، بالاترین دقت طبقه‌بندی را ثبت کرد.
مقایسه عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی

## Slide 6
دقت کل الگوریتم
تشخیص دقیق بدون استفاده از دوربین
سیستم WiFi-Sense با استفاده از مدل XGBoost و تحلیل تغییرات شدت امواج الکترومغناطیسی، حضور افراد را با دقت ۸۶٪ و بدون نیاز به دوربین یا هرگونه حسگر لمسی تشخیص داده و حریم خصوصی کامل افراد را تضمین می‌کند.
دقت تشخیص هوشمند حضور

## Slide 7
پنجره متحرک ۳ ثانیه‌ای
داشبورد توسعه‌یافته با Streamlit سیگنال‌های دریافتی را با پنجره لغزان ۳ ثانیه‌ای به صورت زنده، لحظه‌ای و تصویری روی نمودار نمایش می‌دهد.
پیش‌بینی برخط مدل XGBoost
داده‌های سیگنال در هر لحظه به مدل XGBoost ارسال شده و پیش‌بینی وضعیت اتاق (خالی، ۱ نفر، یا ۲ نفر) به‌طور آنی روی صفحه نمایش داده می‌شود.
داشبورد آنلاین در Streamlit

## Slide 8
اندازه‌گیری ضربان قلب
افزایش دقت استخراج سیگنال جهت تشخیص ریزحرکات قفسه سینه و پایش ضربان قلب بدون اتصال حسگر لمسی.
کاربرد در بیمارستان و خانه سالمندان
پایش پیوسته، غیرتهاجمی و آرامش‌بخش وضعیت سلامت بیماران و سالمندان بدون نیاز به گجت‌های پوشیدنی.
هشدار اضطراری خودکار
ارسال هشدار و آلارم آنی به پرستاران و کادر درمان در صورت افت ضربان قلب یا بروز شرایط نامساعد.
توسعه آینده: سنجش علائم حیاتی

## Slide 9
پوشش کل ابعاد ساختمان
افزایش برد فرستنده-گیرنده‌ها برای پوشش کامل طبقات و عملکرد به‌عنوان یک سامانه امنیتی هوشمند و یکپارچه، کاملاً جایگزین دوربین بدون نقض حریم خصوصی.
شبیه‌سازی سه بعدی محیط
تحلیل بازتاب‌های چندمسیره امواج الکترومغناطیسی برای بازسازی نقشه‌ای دقیق و شبیه‌سازی ۳ بعدی از محیط اطراف و جابه‌جایی‌های درون آن.
توسعه آینده: ساختمان و فضای ۳ بعدی

## Slide 10
پرسش و پاسخ
با سپاس از توجه شما به ارائه پروژه WiFi-Sense