## Slide 1
WiFi-Sense
تشخیص حضور انسان با تحلیل سیگنال‌های وای‌فای
پروژه مبتنی بر ماژول‌های ESP32 و یادگیری ماشین • حس‌گری بی‌سیم بدون دوربین

## Slide 2
ایده اصلی پروژه چیست؟
امواج وای‌فای هنگام برخورد و عبور از بدن انسان، دچار تغییراتی در قدرت و الگوی سیگنال می‌شوند.
با ثبت و تحلیل همین تغییرات، می‌توان بدون استفاده از دوربین، حضور افراد در یک فضا را تشخیص داد.
روشی که به حریم خصوصی افراد آسیبی نمی‌زند و در تاریکی و پشت دیوار هم عملکرد دارد.
تغییر سیگنال ← تشخیص حضور
2

## Slide 3
معماری سیستم: دو ماژول ESP32
یک برد به‌عنوان فرستنده و برد دیگر به‌عنوان گیرنده و مدیریت داده برنامه‌ریزی شده است.
Sender
ESP32 شماره ۱
روی ۶۴ کانال وای‌فای بسته‌های داده ارسال می‌کند؛ این بسته‌ها به شکل امواج الکترومغناطیسی در فضا منتشر می‌شوند.
Receiver-Manager
ESP32 شماره ۲
بسته‌های ارسالی را دریافت کرده و از طریق پورت سریال (Serial) به کامپیوتر تحویل می‌دهد.
۶۴ کانال
3

## Slide 4
ارسال داده روی ۶۴ کانال وای‌فای
پویش کامل طیف
ماژول Sender به‌ترتیب روی هر ۶۴ کانال موجود وای‌فای، بسته‌های داده ارسال می‌کند.
1
انتشار به شکل موج
هر بسته در قالب امواج الکترومغناطیسی در فضای اتاق منتشر و از موانع و بدن افراد عبور می‌کند.
2
تأثیرپذیری از محیط
حضور یا حرکت افراد باعث تغییر در قدرت و الگوی این امواج دریافتی می‌شود.
3
4

## Slide 5
خط لولهٔ جمع‌آوری داده
داده‌های دریافتی از سریال، توسط یک اسکریپت پایتون خوانده و در فایل ذخیره می‌شوند.
ماژول Receiver-Manager
ارسال داده روی پورت Serial
اسکریپت پایتون
خواندن پیوستهٔ داده از سریال
فایل داده
ذخیره‌سازی برای برچسب‌گذاری
5

## Slide 6
برچسب‌گذاری و ساخت دیتاست
داده‌های جمع‌آوری‌شده بر اساس تعداد افراد حاضر در اتاق، در سه دسته برچسب‌گذاری شدند.
۰ نفر
کسی در اتاق نیست
۱ نفر
یک نفر در اتاق است
۲ نفر
دو نفر در اتاق هستند
6

## Slide 7
مقایسهٔ مدل‌های یادگیری ماشین
داده‌های برچسب‌خورده به سه مدل مختلف طبقه‌بندی داده شد تا بهترین مدل انتخاب شود.
Decision Tree
دقت پایین‌تر نسبت به XGBoost
Random Forest
دقت پایین‌تر نسبت به XGBoost
بهترین عملکرد
XGBoost
۸۶٪ دقت
انتخاب نهایی برای داشبورد بلادرنگ
7

## Slide 8
نتیجهٔ نهایی
۸۶٪
دقت تشخیص تعداد افراد حاضر در اتاق با مدل XGBoost
بر پایهٔ تحلیل تغییرات سیگنال‌های وای‌فای دریافتی — بدون نیاز به دوربین یا حسگر تصویری
8

## Slide 9
داشبورد بلادرنگ با Streamlit
قدرت سیگنال‌های دریافتی را به‌صورت زنده و در پنجره‌های زمانی ۳ ثانیه‌ای نمایش می‌دهد.
در هر پنجره، داده به مدل XGBoost ارسال می‌شود.
خروجی و پیش‌بینی مدل (تعداد افراد حاضر) بلافاصله روی داشبورد چاپ می‌شود.
Live Signal Monitor
قدرت سیگنال (RSSI) در پنجرهٔ ۳ ثانیه‌ای
پیش‌بینی مدل:
۱ نفر در اتاق حضور دارد
9

## Slide 10
چشم‌انداز توسعه: پایش سلامت از راه دور
با دقیق‌تر شدن تحلیل سیگنال، از تغییرات ظریف‌تر آن می‌توان اطلاعات بیشتری استخراج کرد؛ از جمله ضربان قلب.
تشخیص ضربان قلب
افزایش دقت سیگنال برای استخراج نشانه‌های حیاتی مانند ضربان قلب، بدون تماس فیزیکی با بدن.
استفاده در بیمارستان
افزایش برد سامانه در ابعاد یک ساختمان برای پایش مداوم علائم حیاتی بیماران.
هشدار به پرستار
اتصال سامانه به یک آلارم که در صورت افت غیرعادی ضربان، بلافاصله به پرستار خانهٔ سالمندان اطلاع می‌دهد.
10

## Slide 11
چشم‌انداز توسعه: سامانهٔ یکپارچه
در ابعاد یک ساختمان کامل، این فناوری می‌تواند مانند یک سامانهٔ نظارتی یکپارچه عمل کند.
پوشش سراسری ساختمان
افزایش برد سیگنال تا سطح یک ساختمان کامل برای رصد هم‌زمان چند فضا.
جایگزین دوربین
عملکرد مشابه یک سامانهٔ دوربین مداربسته، بدون ثبت تصویر و با حفظ کامل حریم خصوصی.
شبیه‌سازی سه‌بعدی محیط
بازسازی سه‌بعدیِ موقعیت و حرکت افراد در فضا، تنها از روی تغییرات سیگنال بی‌سیم.
11

## Slide 12
سپاس از توجه شما
پروژهٔ WiFi-Sense — تشخیص حضور و آیندهٔ حس‌گری بی‌سیم