## Slide 1
پروژه‌ی WiFi-Sense
تشخیص حضور، تنفس و موقعیت‌یابی هوشمند با امواج وای‌فای

## Slide 2
امروزه پوشش امواج وای‌فای در تمام محیط‌های زندگی قرار دارد. هدف این پروژه بهره‌گیری از همین امواج موجود برای درک هوشمندانه محیط بدون تجهیزات اضافی است.
دوربین‌های مداربسته
نقض حریم خصوصی، هزینه بالا و عدم امکان عبور از موانع سخت و دیوارها.
فناوری WiFi-Sense
حفظ کامل حریم خصوصی، بسیار اقتصادی و نفوذپذیری عالی از دیوار.
مقدمه؛ چرا سنجش با وای‌فای؟

## Slide 3
۱. فرستنده (ESP32 Sender)
ارسال مداوم پکت‌های سیگنال روی ۶۴ کانال فرکانسی باند ۲.۴ گیگاهرتز.
۲. گیرنده (ESP32 Receiver)
اسکن کانال‌ها، استخراج RSSI و ارسال داده از طریق پورت Serial به کامپیوتر.
۳. ثبت و برچسب‌زنی داده
ذخیره داده‌ها در CSV و برچسب‌زنی دقیق به ۳ حالت: ۰ نفر، ۱ نفر و ۲ نفر.
۴. پردازش و پنجره زمانی
اعمال Windowing ۳ ثانیه‌ای بر روی داده‌های RSSI جهت آماده‌سازی مدل.
۵. آموزش مدل XGBoost
آموزش الگوریتم‌های یادگیری ماشین و انتخاب بهترین مدل هوشمند.
۶. داشبورد لحظه‌ای Streamlit
ترسیم زنده سیگنال‌ها و پیش‌بینی آنلاین وضعیت حضور افراد در اتاق.
معماری و گام‌های اجرایی پروژه

## Slide 4
فرستنده (Sender): عملکرد مشابه یک روتر کوچک؛ ارسال یکنواخت و پیوسته پکت‌های داده روی ۶۴ کانال فرکانسی استاندارد وای‌فای.
گیرنده / مدیر (Receiver-Manager): پایش پیوسته کانال‌ها، اندازهگیری میزان افت و تغییرات قدرت سیگنال (RSSI) به دست آمده.
ارسال داده به سیستم پردازش: انتقال آنلاین و بدون تاخیر داده‌های دریافتی از طریق کابل USB و پورت Serial به لپ‌تاپ.
✦
✦
✦
سخت‌افزار و زیرساخت ارتباطی

## Slide 5
داده‌های خام سیگنال در ۳ کلاس متداول برچسب‌زنی شدند:
مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی:
• درخت تصمیم (Decision Tree)
• جنگل تصادفی (Random Forest)
• گرادیان بوستینگ (XGBoost)
دقت ۸۶٪ مدل XGBoost
پردازش داده و یادگیری ماشین

## Slide 6
توسعه سریع با Streamlit: پیاده‌سازی یک محیط گرافیکی و تعاملی جهت نمایش زنده داده‌های دریافتی سیگنال.
پنجره زمانی (Windowing): تقسیم داده‌ها به بازه‌های ۳ ثانیه‌ای جهت حذف نویز و بهبود دقت تحلیل.
پیش‌بینی زنده (Real-Time Inference): ارسال داده‌های لایو به مدل XGBoost و نمایش آنی وضعیت محیط (مثلاً: "۲ نفر در اتاق حضور دارند").
✦
✦
✦
داشبورد پایش لحظه‌ای (Streamlit)

## Slide 7
🫀 پایش علائم حیاتی
تشخیص حرکت دقیق قفسه سینه، نرخ تنفس و ضربان قلب بیماران در بیمارستان بدون نیاز به اتصال سنسور به بدن.
👵 خانه سالمندان
اتصال به سیستم هشدار اضطراری؛ تشخیص آنی افت علائم حیاتی یا افتادن سالمند روی زمین و اطلاع به پرستار.
🏢 امنیت هوشمند
سیستم امنیتی یکپارچه و هوشمند در کل ساختمان بدون وجود نقطه کور و بدون نقض حریم خصوصی افراد.
🎮 شبیه‌سازی ۳بعدی
ترسیم نقشه ۳بعدی از محیط و موقعیت‌سنجی دقیق افراد در فضای بسته (Indoor Positioning).
ایده‌های توسعه و کاربردهای آینده

## Slide 8
چشم‌انداز پروژه (Vision)
هدف نهایی، ایجاد شبکه‌ای از امواج نامرئی است که مانند یک مغز هوشمند، تمام محیط اطراف را احساس کند.
این پروژه اثبات کرد که با یک سخت‌افزار اقتصادی ۵ دلاری (ESP32) و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، می‌توان بدون نقض حریم خصوصی، جان انسان‌ها را نجات داد.

## Slide 9
از توجه شما سپاسگزاریم
پرسش و پاسخ (Q&A)

## Slide 10
https://www.melita.com/wp-content/uploads/2026/06/207f76a7-400e-4257-8ecb-95b833c50436.jpg
Source: www.melita.com
https://kitsguru.com/cdn/shop/files/ESP3238PinDevelopmentBoardWiFi_BluetoothUltra-LowPowerConsumptionDualCoreWithoutCable.jpg?v=1769839721
Source: kitsguru.com
https://machinelearningmastery.com/wp-content/uploads/2020/01/Scatter-Plot-of-Multi-Class-Classification-Dataset.png
Source: machinelearningmastery.com
https://cdn.dribbble.com/userupload/43507872/file/original-df7180b18e97f8487d50bd65cba0a013.png
Source: dribbble.com
https://png.pngtree.com/background/20250111/original/pngtree-smart-home-lounge-in-neon-glow-picture-image_16109275.jpg
Source: pngtree.com
Image Sources